林口县二道沟水电站

项目建设单位：林口县二道沟水电有限公司

项目描述：二道沟水电站位于黑龙江省林口县境内。是牡丹江上游莲花水电站下游的一座梯级水电站，距莲花水电站29KM，距林口县93KM，坝址以上控制流域面积30,600平方公里，坝址处每年平均流量235立方米/秒，每年平均入库沙量93,400吨。二道沟水电站是以发电为主兼顾下游防洪、灌溉、水产养殖的综合水利工程。二道沟水电站地形、地质条件较好，交通方便，建设条件比较优越，是莲花水电站的第一个梯级开发电站，是一个较好的水电开发资源点。该项目省计委已经立项，并已经通过可研论证。

工程建设规模：二道沟水电站控制牡丹江流域面积30,600平方公里，占牡丹江流域面积37,600平方公里的81.49%。电站采用右岩厂房基混凝土坝，电站按库容划分属大型工程，主要建筑物为二级建筑物，挡水建筑物设计洪水标准为100年一遇，校核洪水标准为1,000年一遇。水库正常蓄水位160米，总库容1.28X108立方米，设计洪水位160米，校核洪水位160.83米，死水位159米。枢纽布置由混凝土重力坝、溢流坝、坝后式厂房三部分组成。 电站装机容量100MW，单机容量23.5MW，平均发电量2.1×108KWH，装机利用小时数2,100时。

电站枢纽主体工程开挖与填筑量：总工程量140.18万立方米，其中，混凝土和钢混凝土44.74万立方米，土方24.5万立方米，石方70.94万立方米。木材2.66万立方米，水泥12.5万吨，钢材19.2万吨。

投资规模及资金来源：总投资91,331万元，其中固定资产投资84,409万元，建设期利息6,822万元，流动资金100万元。资金来源：企业自筹27,424万元，申请银行贷款或招商引资63,907万元。

经济效益预测：生产期上网电价0.923元/KWH，建设期5年，贷款偿还期          12年，财务内部收益率12.48%，投资回收期10.59年，投资利润率        13.04%，投资利税率16.86%，年销售收入10，549万元，年利润                   6120万元，年税金3014万元。